排污许可证执行报告

（季报）

排污许可证编号：91320312753237707L001P

单位名称：江苏徐钢钢铁集团有限公司

报告时段：2022年第01季

法定代表人（实际负责人）：王爱旺

固定电话：051667077777

移动电话：15298766848

## 企业基本信息

### (一)基本生产信息

### 基本生产信息

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 规模（万千瓦） | 设计运行时间（小时） | 发电量（万千瓦时） | 供热量（万吉焦） | 实际运行时间（小时） | 平均负荷率% |
| 1*65MW高温超高压煤气发电工程 | 6.5 | 8000 | 13994.3 | 0 | 2138 | 100.70 |
| 全厂总计 | 6.50 | / | 13994.30 | 0.00 | / | 100.70 |

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 机组类型 | 燃料消耗量 | 发电标准煤耗(发电油耗/发电气耗) | 产灰量 | 产渣量 |
| 1*65MW高温超高压煤气发电工程 | 燃气机组 | 36716 | 万m³ | 2.62 | 标m³/kWh | / | 吨 | / | 吨 |

| 污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及） |
| --- |
| 机组名称 | 治理类型 | 开工时间 | （拟）建成投产时间 | 计划总投资（万元） | 报告周期内完成投资（万元） |

### (二)燃料分析表

### 燃料分析表

| 生产单元 | 燃料名称 | 使用量（万t/a、万m³/a） | 灰分（%） | 硫分（%） | 挥发分（%） | 热值（MJ/kg、MJ/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1*65MW高温超高压煤气发电工程 | 高炉煤气 | 33408 | 0 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
| 全厂合计 |  |  |  |  |  |  |
| 高炉煤气 | 33408.0 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |

## 实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合计 |
| 有组织废气主要排放口 | DA001 | 电厂1#排气筒 | 氮氧化物 | 3.819 | 2.91 | 4.297 | 11.026 |  |
| 二氧化硫 | 0.357 | 2.62 | 5.1 | 8.077 |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  | / |  |
| 烟尘 | 0.201 | 0.09 | 0.09 | 0.381 |  |
| DA004 | 烧结二厂机头排气筒 | 二氧化硫 | 2.473 | 2.534 | 4.812 | 9.819 |  |
| 颗粒物 | 2.675 | 1.555 | 1.981 | 6.211 |  |
| 氮氧化物 | 7.418 | 6.767 | 9.262 | 23.447 |  |
| 二噁英类（10-9吨） |  |  |  | 0 |  |
| 氟化物 | 0.415 | 0.378 | 0.43 | 1.223 |  |
| DA008 | 烧结二厂机尾破碎废气排气筒 | 颗粒物 | 0.06 | 0.06 | 0.105 | 0.225 |  |
| DA010 | 新烧结一厂机头 | 颗粒物 | 0.547 | 0.357 | 0.777 | 1.681 |  |
| 二噁英类（10-9吨） |  |  |  | 0 |  |
| 氮氧化物 | 19.319 | 14.242 | 20.862 | 54.423 |  |
| 氟化物 | 0.746 | 0.68 | 0.747 | 2.173 |  |
| 二氧化硫 | 10.254 | 6.784 | 9.04 | 26.078 |  |
| DA011 | 新烧结一厂机尾废气排气筒 | 颗粒物 | 0.072 | 0.115 | 0.098 | 0.285 |  |
| DA022 | 炼铁二厂矿槽废气排气筒 | 颗粒物 | 0.232 | 0.289 | 0.433 | 0.954 |  |
| DA023 | 炼铁二厂出铁场废气排气筒 | 颗粒物 | 0.166 | 0.192 | 0.32 | 0.678 |  |
| DA029 | 新炼铁一厂出铁场废气排气筒 | 颗粒物 | 0.416 | 0.349 | 0.328 | 1.093 |  |
| DA030 | 新炼铁一厂矿槽废气排气筒 | 颗粒物 | 0.092 | 0.032 | 0.043 | 0.167 |  |
| DA034 | 炼钢二厂二次除尘废气排气筒 | 颗粒物 | 0.419 | 0.37 | 0.561 | 1.35 |  |
| DA039 | 新炼钢一厂二次三次除尘排气筒 | 颗粒物 | 0.066 | 0.111 | 2.889 | 3.066 |  |
| DA067 | 球团焙烧烟气排气筒 | 颗粒物 | 0.093 | 0.26 | 0.977 | 1.33 |  |
| 氟化物 | 0.064 | 0.219 | 0.309 | 0.592 |  |
| 氮氧化物 | 0.605 | 2.419 | 3.812 | 6.836 |  |
| 二氧化硫 | 0.342 | 2.7 | 3.642 | 6.684 |  |
| 其他合计 | 氮氧化物 | 5.672 | 5.672 | 5.671 | 17.015 |  |
| 颗粒物 | 144.054 | 144.054 | 144.054 | 432.162 |  |
| 二氧化硫 | 2.759 | 2.759 | 2.758 | 8.276 |  |
| 氨（氨气） |  |  |  | 0 |  |
| 全厂合计 | VOCs |  |  |  | 0 |  |
| 颗粒物 | 149.093 | 147.834 | 152.656 | 449.583 |  |
| SO2 | 16.185 | 17.397 | 25.352 | 58.934 |  |
| NOx | 36.833 | 32.01 | 43.904 | 112.747 |  |

表3-2 废水排放量

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合计 |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-02-28 20:00 ~~ 2022-03-01 00:00 | MF0056 | DA017 | 二氧化硫 | 575.67 | 在线监测设备更换、调试 |
| 2022-03-01 01:00 ~~ 2022-03-01 15:00 | MF0056 | DA017 | 二氧化硫 | 430.9 | 在线监测设备更换、调试 |
| 2022-03-01 21:00 ~~ 2022-03-02 00:00 | MF0056 | DA017 | 二氧化硫 | 351.193 | 在线监测设备更换、调试 |
| 2022-03-02 23:00 ~~ 2022-03-03 03:00 | MF0056 | DA017 | 二氧化硫 | 633.4 | 在线监测设备更换、调试 |
| 2022-03-13 06:00 ~~ 2022-03-13 07:00 | MF0056 | DA017 | 二氧化硫 | 231.727 | 在线监测设备更换、调试 |

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （四）结论

2022年第一季度我公司主要污染物排放情况如下： 二氧化硫：58.934吨 ；氮氧化物：112.747吨；颗粒物：449.583吨 生产情况为： 1280m³高炉及其配套的烧结、球团、炼钢、石灰厂、轧钢本季度生产，65MW电厂本季度生产；本季度起2120m³高炉及其配套的石灰、烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢 生产。；根据排污许可证要求对大气污染物的有组织、无组织均进行了按期监测，对废水进行了监测，但废水全部为回收利用不外排；有环境管理台账记录；已进行了信息公开。

## 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

### （一）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表6-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

| 自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |