排污许可证执行报告

（季报）

排污许可证编号：91320312753237707L001P

单位名称：江苏徐钢钢铁集团有限公司

报告时段：2023年第02季

法定代表人（实际负责人）：王爱旺

技术负责人：刘钊金

固定电话：051667077777

移动电话：15298766848

报告日期：2023年07月15日

承诺书

徐州市生态环境局：

江苏徐钢钢铁集团有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

## 企业基本信息

### (一)基本生产信息

### 基本生产信息

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 规模（万千瓦） | 设计运行时间（小时） | 发电量（万千瓦时） | 供热量（万吉焦） | 实际运行时间（小时） | 平均负荷率% |
| 1*50MW超高温超高压煤气发电工程 | 5 | 8000 | 6774.432 | 0.0 | 1876 | 72.22 |
| 1*65MW高温超高压煤气发电工程 | 6.5 | 8000 | 10338.116 | 0.0 | 2029 | 78.39 |
| 全厂总计 | 11.50 | / | 17112.55 | 0.00 | / | 75.31 |

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 机组类型 | 燃料消耗量 | 发电标准煤耗(发电油耗/发电气耗) | 产灰量 | 产渣量 |
| 1*50MW超高温超高压煤气发电工程 | 燃气机组 | 22779.4112 | 万m³ | 3.36 | 标m³/kWh | / | 吨 | / | 吨 |
| 1*65MW高温超高压煤气发电工程 | 燃气机组 | 36973.65 | 万m³ | 3.55 | 标m³/kWh | / | 吨 | / | 吨 |

| 污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及） |
| --- |
| 机组名称 | 治理类型 | 开工时间 | （拟）建成投产时间 | 计划总投资（万元） | 报告周期内完成投资（万元） |

### (二)燃料分析表

### 燃料分析表

| 生产单元 | 燃料名称 | 使用量（万t/a、万m³/a） | 灰分（%） | 硫分（%） | 挥发分（%） | 热值（MJ/kg、MJ/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1*50MW超高温超高压煤气发电工程 |  | 22779.4112 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.0 |
| 1*65MW高温超高压煤气发电工程 |  | 36973.65 | 0.0 | 0.004 | 0.0 | 0.0 |

## 实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合计 |
| 有组织废气主要排放口 | DA001 | 电厂1#排气筒 | 二氧化硫 | 4.648 | 4.01 | 3.979 | 12.637 |  |
| 烟尘 | 0.231 | 0.226 | 0.241 | 0.698 |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  | / |  |
| 氮氧化物 | 4.606 | 3.688 | 3.627 | 11.921 |  |
| DA004 | 烧结二厂机头排气筒 | 二氧化硫 | 4.952 | 4.997 | 6.166 | 16.115 |  |
| 氮氧化物 | 10.74 | 10.253 | 10.233 | 31.226 |  |
| 二噁英类（10-9吨） |  |  |  | 0 |  |
| 氟化物 |  |  |  | 0 |  |
| 颗粒物 | 1.543 | 1.644 | 1.614 | 4.801 |  |
| DA008 | 烧结二厂机尾破碎废气排气筒 | 颗粒物 | 0.181 | 0.217 | 0.26 | 0.658 |  |
| DA010 | 新烧结一厂机头 | 二氧化硫 | 11.282 | 10.667 | 11.857 | 33.806 |  |
| 二噁英类（10-9吨） |  |  |  | 0 |  |
| 颗粒物 | 3.928 | 0.783 | 0.752 | 5.463 |  |
| 氟化物 |  |  |  | 0 |  |
| 氮氧化物 | 20.851 | 19.788 | 25.366 | 66.005 |  |
| DA011 | 新烧结一厂机尾废气排气筒 | 颗粒物 | 0.456 | 0.506 | 0.542 | 1.504 |  |
| DA017 | 球团焙烧烟气排气筒 | 颗粒物 |  |  |  | 0 |  |
| 氟化物 |  |  |  | 0 |  |
| 二氧化硫 |  |  |  | 0 |  |
| 氮氧化物 |  |  |  | 0 |  |
| DA022 | 炼铁二厂矿槽废气排气筒 | 颗粒物 | 0.25 | 0.379 | 0.355 | 0.984 |  |
| DA023 | 炼铁二厂出铁场废气排气筒 | 颗粒物 | 0.358 | 0.335 | 0.309 | 1.002 |  |
| DA029 | 新炼铁一厂出铁场废气排气筒 | 颗粒物 | 0.771 | 0.843 | 0.863 | 2.477 |  |
| DA030 | 新炼铁一厂矿槽废气排气筒 | 颗粒物 | 0.48 | 0.522 | 0.549 | 1.551 |  |
| DA034 | 炼钢二厂二次除尘废气排气筒 | 颗粒物 | 0.915 | 1.154 | 1.012 | 3.081 |  |
| DA039 | 新炼钢一厂二次三次除尘排气筒 | 颗粒物 | 0.963 | 1.13 | 1.287 | 3.38 |  |
| DA069 | 50MW电厂排气筒 | 烟尘 | 0.429 | 0.311 | 0.385 | 1.125 |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  | / |  |
| 二氧化硫 | 4.627 | 2.442 | 3.71 | 10.779 |  |
| 氮氧化物 | 4.785 | 2.598 | 2.959 | 10.342 |  |
| DA074 | 新球团焙烧系统烟气排气筒 | 二氧化硫 | 9.448 | 10.277 | 9.123 | 28.848 |  |
| 氮氧化物 | 9.117 | 13.257 | 14.03 | 36.404 |  |
| 氟化物 |  |  |  | 0 |  |
| 颗粒物 | 2.79 | 4.35 | 0.461 | 7.601 |  |
| 其他合计 | 氮氧化物 | 7.448 | 7.448 | 7.448 | 22.344 |  |
| 颗粒物 | 71.928 | 71.928 | 71.928 | 215.784 |  |
| 二氧化硫 | 6.306 | 6.306 | 6.306 | 18.918 |  |
| 全厂合计 | 颗粒物 | 85.223 | 84.328 | 80.558 | 250.109 |  |
| SO2 | 41.263 | 38.699 | 41.141 | 121.103 |  |
| VOCs |  |  |  | 0 |  |
| NOx | 57.547 | 57.032 | 63.663 | 178.242 |  |

表3-2 废水排放量

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合计 |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-04-12 13:00 ~~ 2023-04-12 14:00 | MF0075 | DA069 | 烟尘 | 28.99 | 在线监测设备例行校准 |
| 2023-04-20 15:00 ~~ 2023-04-20 16:00 | MF0075 | DA069 | 烟尘 | 7.1 | 在线监测例行校准 |
| 2023-05-02 19:00 ~~ 2023-05-02 20:00 | MF0070 | DA074 | 颗粒物 | 76.65 | 停复产过程 |

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （四）结论

2023年第二季度我公司主要污染物排放情况如下： 二氧化硫：121.103吨 ；氮氧化物：178.242吨；颗粒物：250.109吨 1280m³、2120m³高炉及其配套的烧结、炼钢、轧钢、电厂本季度正常生产，新球团厂正常生产，10㎡竖炉未生产；根据排污许可证要求对大气污染物的有组织、无组织均进行了按期监测，对废水进行了监测，但废水全部为回收利用不外排；有环境管理台账记录；已进行了信息公开。

## 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

### （一）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表6-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

| 自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废堆场（废耐火材料、废树脂） - TS001 | 采用提质、稳定操作等措施提高使用期限 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（脱硫灰仓1） - TS006 | 合理控制生产和脱硫工况，提高脱硫效率，减少脱硫灰产生量 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（脱硫灰仓2） - TS012 | 合理控制生产和脱硫工况，提高脱硫效率，减少脱硫灰产生量 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（脱硫石膏暂存库） - TS005 | 合理控制生产和脱硫工况，提高脱硫效率，减少脱硫灰产生量 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（轧废暂存库1） - TS004 | 作为废钢再入炉冶炼 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（轧废暂存库2） - TS009 | 作为废钢再入炉冶炼 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（除尘灰仓1） - TS008 | 作为烧结原料，循化利用 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（除尘灰仓2） - TS010 | 作为烧结原料，循化利用 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（高炉渣库2） - TS011 | 作为水渣微粉原料，生产水渣微粉 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（高炉渣暂存库1） - TS007 | 磁选后重新冶炼 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 危废暂存间 - TS002 | 加强设备维护、使用质量好的润滑油，减少更换频次，及时委托处置 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 烧结机 - TS003 | 除尘灰、污泥等作为原料生产烧结矿 | 否 | 否 | 否 | 否 |  |